Приложение

С наступлением холодов население начинает активно эксплуатировать различные отопительные приборы, что может привести к пожару из-за не соблюдения требований  пожарной безопасности.

Во время отопительного сезона каждому из нас необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- отопительные печи и дымоходы нужно осмотреть и по необходимости произвести ремонт;

- очистить дымоходы и трубы от сажи. Эту процедуру следует повторять через каждые 3 месяца;

- осмотреть на чердаках все дымовые каналы и трубы.

При осмотре можно обнаружить возникшие прогары и трещины по следам копоти. Их следует немедленно замазать глиной, а трубы побелить;

- у печи должна быть исправная дверца, заслонки, соответствующих размеров предтопочный (железный из кровельной стали) лист, прибитый к деревянному полу, размером не менее 50х70 см. без дефектов и прогаров;

- нельзя использовать для дымоходов материалы, не предназначенные к длительной эксплуатации при больших перепадах температуры;

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- самовольно устанавливать в жилом доме временные печи кустарного производства; металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности;

- хранить на печи и рядом с ней сгораемые материалы;

- применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.);

- опить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи деревянных строений;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также доверять присмотр несовершеннолетним детям;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.

Если вы используете электрообогреватель, то следует знать и выполнять правила его установки и эксплуатации:

- помните, что электрообогреватели должны быть только заводского исполнения, с исправным корпусом и ограждающими конструкциями нагревательного элемента;

- необходимо помнить о том, что они являются энергоемкими потребителями и оказывают большую нагрузку на электросеть дома. Появление запаха горелой изоляции, сильный нагрев электропроводов, электророзеток и их обугливание, постоянное перегорание или отключение предохранителей в электросчетчике – первый признак, что электросеть дома перегружена и эксплуатация электрообогревателя опасна(!);

- установка электрообогревателя должна исключать его случайное падение и соответствовать требованиям завода изготовителя, изложенным в инструкции;

- электрообогреватели нельзя закрывать или накрывать горючими материалами, сушить на них или над ними белье, располагать их в непосредственной близости от горючих веществ и материалов;

- нельзя оставлять без присмотра включенные обогреватели, особенно если в доме дети и домашние животные, покидая жилище, не забывайте выключать их из розетки. Наиболее пожаробезопасными на сегодняшний день являются маслонаполненные электрообогреватели, но уходя из дома, их также необходимо выключать из эл. сети.

Статья 20.4. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ Нарушение требований пожарной безопасности

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Главный специалист ГО и ЧС

Администрации муниципального образования

«Починковский район» Смоленской области				А.Н. Егоров