ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

МУРЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Починковского района

Смоленской области

ТОМ II

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Смоленск, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
| 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ | 5 |
| 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ | 7 |
| 3.1. Мероприятия по планировочному развитию территории | 7 |
| 3.2. Прогноз численности населения | 10 |
| 4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ | 13 |
| 4.1. Мероприятия по оптимизации административного деления и градостроительного зонирования территории | 13 |
| 4.2. Мероприятия по развитию жилищного фонда | 13 |
| 4.3. Мероприятия по развитию центров населенных пунктов, системы общественных зон и комплексов | 15 |
| 4.4. Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия территории | 15 |
| 4.5. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры | 16 |
| 4.5.1. Образование | 18 |
| 4.5.2. Здравоохранение | 18 |
| 4.5.3. Объекты культуры, отдыха и спорта | 19 |
| 4.5.4. Объекты торговой стационарной сети | 19 |
| 4.6. Проектные предложения по развитию экономики сельского поселения | 19 |
| 4.6.1. Туристско-рекреационный потенциал | 21 |
| 4.6.2. Сельское хозяйство | 22 |
| 4.6.3. Промышленное и перерабатывающее производство | 24 |
| 4.6.4. Малый бизнес | 25 |
| 4.7. Мероприятия по развитию коммунальных территорий | 26 |
| 4.8. Санитарно-защитные зоны | 26 |
| 4.9. Мероприятия по развитию и реконструкции инженерной инфраструктуры | 26 |
| 4.9.1. Газоснабжение | 27 |
| 4.9.2. Теплоснабжение | 27 |
| 4.9.3. Электроснабжение | 27 |
| 4.9.4. Водоснабжение | 28 |
| 4.9.5. Водоотведение | 29 |
| 4.9.6. Санитарная очистка территории | 29 |
| 4.9.7. Связь и информатизация | 30 |
| 4.10. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | 31 |
| 5. Формирование природного каркаса территории | 32 |
| 6. ОхранА окружающей среды | 32 |
| 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЗащитЕ территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 34 |
| 8. Заключительные положения | 35 |
| приложения | 37 |

ВВЕДЕНИЕ

Проектная документация генерального плана муниципального образования Мурыгинского сельского поселения (далее – Мурыгинское СП, сельское поселение, СП) соответствует требованиям Градостроительного, Земельного кодекса (29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ (ред. от 19.07.2011 г.)), Водного и Лесного кодексов Российской Федерации, областного закона от 25.12.2006 № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области», постановлению Администрации Смоленской области от 18.05.2007 № 188 «Об утверждении положения о составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Смоленской области», законам и иным нормативным актам Смоленской области и муниципального образования «Починковский район» Смоленской области.

Электронная версия проекта генерального плана адаптирована для работы с программным продуктом ГИС Нева.

Цифровая топографическая основа выполнена в системе координат МСК-67, имеет возможность перевода в государственные системы координат.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о территориальном планировании МО Мурыгинского сельского поселения подготовлено в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части материалов в составе проекта  генерального плана поселения, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Генеральный план направлен на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план разработан и реализуется в пределах существующих  границ Мурыгинского сельского поселения.

В составе Генерального плана Мурыгинского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2022 г.

II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2042 г.

В составе генерального плана установлены:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- даны предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-экономическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат обязательному общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, является документом общественного согласия.

Генеральный план поселения разработан с учетом действующих в муниципальном образовании комплексных программ развития территории поселения, с учетом предложений, содержащихся в схеме территориального планирования Смоленской области (2007 г.), схеме территориального планирования муниципального образования «Починковский район» (2009 г.).

Генеральный план сельского поселения состоит из текстовых и графических материалов и электронной версии проекта.

Графические материалы собраны в электронном виде отдельным томом, и включают в себя карты (схемы) масштабов от 1:2000 до 1:10000 в том числе:

1) границы поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения сельского поселения;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения сельского поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Текстовая часть Положения о территориальном планировании включает в себя:

– анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

– перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения, включая: предложения по границам функциональных зон и параметрам их планируемого развития, характеристиках развития систем социального, транспортного и инженерно-технического обеспечения территории поселения, меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, меры по сохранению объектов культурного наследия местного значения, выделению резервных территорий, выполняющих санитарно-технические и средозащитные функции, предложения по установлению или изменению границ населенных пунктов, предложения по развитию планировочной структуры населенных пунктов;

– перечень основных факторов риска, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Реализация проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации Генерального плана.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения условия формирования среды жизнедеятельности, направления развития территории поселения, зонирование территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основной целью Генерального плана Мурыгинского сельского поселения является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно - пространственного развития сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в Генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития Мурыгинского сельского поселения до 2042 года.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения;

- определение назначений территорий сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и других факторов;

- развитие социальной инфраструктуры путем упорядочения и дальнейшего строительства сети новых объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта;

- реконструкция и модернизация существующей инженерной инфраструктуры;

- модернизация существующей транспортной инфраструктуры;

- сохранение архитектурно-природного ландшафта, включающего памятники истории, культуры и зодчества, в целом, исторически ценной среды, сочетающей функции общественного центра и места проживания жителей;

- обеспечение экологической безопасности среды проживания и повышение устойчивости природного комплекса сельского поселения.

Принципы и средства решения задач:

Градостроительная концепция учитывает пространственно-ресурсные предпосылки всей системы организации района и области:

- учет условий и предпосылок, в том числе сложившихся позитивных традиций;

- учет оценки градостроительных ограничений;

- формирование (модернизация и укрепление) иерархии планировочного каркаса;

- зонирование с выделением зоны активного экономического развития;

- определение мероприятий по территориальному планированию.

Учет внешних условий и предпосылок развития поселения

Внешние условия развития Мурыгинского сельского поселения определяются в первую очередь его местом в Починковском районе Смоленской области, связями с другими районами и регионами.

Учет градостроительных ограничений

Градостроительные ограничения и требования в выборе градостроительных решений базируются на положениях нормативных правовых документов федерального и областного уровня. Ограничения развития сельского поселения представлены в обосновывающих материалах.

3. Мероприятия по территориальному планированию

3.1. Мероприятия по планировочному развитию территории

Мурыгинское сельское поселение, образованное в 1 декабря 2004 года, находится в центральной части Починковского района. Административный центр Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области – деревня Мурыгино. Юридический адрес: 216466 Смоленская область, Починковский район, деревня Мурыгино. Почтовый адрес: 216466 Смоленская область, Починковский район, п/о Мурыгино, деревня Мурыгино.

Сельское поселение граничит на севере и западе - со Смоленским районом, на северо-востоке – с Лосненским сельским поселением, на востоке – с Переснянским сельским поселением, на юге – с Прудковским сельским поселением, на юго-западе – с Ивановским сельским поселением.

По территории сельского поселения проходит автодорога А141 Орел-Витебск, которая является главной планировочной осью сельского поселения и оказывает значительное влияние на его хозяйственное развитие. Крупные реки Сож, Россажа.

При комплексной оценке территории были выделены зоны с особыми условиями использования территории:

1. Зоны, формируемые природными ограничениями:

- земли водного фонда (водотоки, водоемы);

- зона паводка;

- земли лесного фонда, имеющего природоохранное назначение.

2. Зоны, формируемые санитарно-гигиеническими ограничениями:

- водоохранные зоны;

- санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов;

- санитарные разрывы автомобильных дорог, воздушных линий электропередачи, газопроводов.

На территории поселения выделены следующие функциональные зоны: жилая (включая приусадебные участки), общественно-деловая, производственная, инженерно-транспортная, сельскохозяйственного использования, специального назначения, рекреационная зона и зона ООТ – земли, входящие в охранную зону памятников на территории Мурыгинского сельского поселения.

В Приложении 1 представлены площади функциональных зон населенных пунктов Мурыгинского СП и общая проектируемая площадь населенных пунктов.

Выделение общественно-деловых зон предусмотрено для показа территорий существующих и предполагаемых к размещению административных учреждений, организаций управления и связи; объектов здравоохранения, учреждений образования, культуры и досуга, а также территорий общего пользования (площадей, улиц, проездов), представляющих собой центры населенных пунктов. Общественно-деловая зона в настоящее время представлена преимущественно на территории административного центра поселения – д. Мурыгино, а также в д. Макшеево. Развитие общественно-деловой зоны предполагается осуществлять в данных населенных пунктах.

Зоны сельскохозяйственного использования земель включают массивы сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, и пр.) за пределами границ населенных пунктов и внутри них.

Зоны специального назначения представлены на территории д. Мурыгино, д. Макшеево.

Помимо указанных видов зон, показаны резервные территории для жилищного и производственного строительства.

Территория поселения включает в себя 16 населенных пунктов, общая численность населения Мурыгинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г. – 1398 человек, численность населения по населенным пунктам Мурыгинского СП представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Численность населения Мурыгинского сельского поселения

(на 01.01.2012 г.)

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Проживает населения | Количество хозяйств | Расстояние до административного центра – г. Починка, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Мурыгино | 730 | 280 | 16 |
| 2. | д. Бакланово | 15 | 14 | 19 |
| 3. | д. Васильево | 14 | 14 | 14 |
| 4. | д. Кирпичный завод | 62 | 32 | 12 |
| 5. | д. Колычево | 49 | 29 | 14,5 |
| 6. | д. Крокодиново | 21 | 17 | 21 |
| 7. | д. Льнозавод | 253 | 107 | 12 |
| 8. | д. Макшеево | 193 | 80 | 20 |
| 9. | д. Митюшино | 10 | 8 | 18 |
| 10. | д. Обухово | 11 | 11 | 21 |
| 11. | д. Пахомово | - | - | 14 |
| 12. | д. Пищалово | 22 | 12 | 15 |
| 13. | д. Покровка | 7 | 6 | 22 |
| 14. | д. Старинки | 11 | 11 | 10 |
| 15. | д. Хлыстовка | - | - | 8 |
| 16. | д. Ямполье | - | - | 16 |
|  | ИТОГО | 1398 | 621 | - |

Границы сельского поселения и сельских населенных пунктов отражены на карте-схеме «Административно-территориальное устройство Мурыгинского сельского поселения» и карте (схеме) функционального зонирования Мурыгинского сельского поселения. Экспликация земель Мурыгинского сельского поселения представлена в таблице 2.

Таблица 2.

Экспликация земель Мурыгинского сельского поселения (м кв.)

|  | Площадь в старых границах | Площадь в новых границах | Земли лесного фонда | Земли сельско- хозяйственного назначения | Добавлено | Исключено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Мурыгино | 1981725.49 | 3220552.76 |  | 1238827.27 | 1238827.27 |  |
| д. Бакланово | 347390.21 | 599999.17 |  | 252608.96 | 252608.96 |  |
| д. Васильево | 400894.26 | 436133.77 |  | 35239.51 | 35239.51 |  |
| д. Кирпичный завод | 122354.39 | 134072.27 |  | 11717.88 | 11717.88 |  |
| д. Колычево | 656509.08 | 656692.09 |  | 183.01 | 97.02 | 85.99 |
| д. Крокодиново | 660789.77 | 654798.22 |  | 5991.55 | 758.11 | 5233.44 |
| д. Льнозавод | 224478.01 | 350468.09 |  | 139450.45 | 125990.08 | 13460.37 |
| д. Макшеево | 865591.51 | 970689.48 |  | 105097.97 | 105097.97 |  |
| д. Митюшино | 424891.34 | 424891.34 |  |  |  |  |
| д. Обухово | 597493.93 | 609260.58 |  | 11766.65 | 11323.47 | 443.18 |
| д. Пахомово | 20708.83 | 65196.87 |  | 44488.04 | 44488.04 |  |
| д. Пищалово | 421178.45 | 424007.73 |  | 2829.28 | 2998.78 | 169.5 |
| д. Покровка | 261701.38 | 264388.12 | 2949.78 | 263.04(сх) | 2949.78 | 263.04сх |
| д. Старинки | 317635.61 | 321843.14 |  | 4207.53 | 4207.53 |  |
| д. Хлыстовка | 13128.14 | 13128.14 |  |  |  |  |
| д. Ямполье | 12099.59 | 12099.59 |  | 1238827.27 |  |  |

Сложившаяся планировочная структура в основном отвечает требованиям организации территориально-хозяйственного устройства сельского поселения на перспективу.

Границы населенных пунктов установлены в соответствии с делением территории, установленным Областными законами «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом» № 132-з от 28 декабря 2004 года, "О внесении изменений в областной закон "О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Починковский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом" № 161-з от 29.12.2005 г.

Основополагающие факторы, влияющие на планировочное развитие территории сельского поселения, и направления такого развития:

- территорию поселения в меридиональном направлении пересекает автодорога А141 Орел-Витебск федерального значения, являющаяся опорным элементом автотранспортного каркаса территории, вдоль которой в центральной части поселения проходит полоса расселения населения;

- экономико-географическое положение поселения способствует развитию на его территории небольших предприятий по переработке продукции сельскохозяйственных предприятий, предприятий по добыче полезных ископаемых, деревообрабатывающих предприятий, объектов туризма и рекреации;

- поселение обладает длительной историей освоения территории. Исторический потенциал поселения позволяет возродить традиционные промыслы с четким позиционированием их продукции на рынке, традиционные праздники для развития туристического бизнеса и продвижения продукции собственного производства, усадебный тип землепользования для восстановления элементов традиционного общества;

-  относительно высокая для сельского поселения плотность населения,  которая в среднем составляет 13,8 чел./кв.км.  В целях создания благоприятной социальной среды для жителей Поселения и привлечения мигрантов, необходимо создание полноценной среды жизнеобеспечения, включая объекты здравоохранения, культуры, дошкольного образования детей, обеспечения молодых семей жильем;

- главным компоновочным центром опорного каркаса района является его административный центр – д. Мурыгино (численность населения на 01.01.2012 г. – 730 чел.), которая играет важную роль в развитии территории поселения.

3.2. Прогноз численности населения

Численность постоянного населения на 01.01.2012 г. составила 1398 человек.

Демографическая ситуация в Мурыгинском сельском поселении сложилась аналогично общему фону продолжающегося в Починковском районе, Смоленской области и России в целом демографического кризиса.

В разработках областного и районного уровней были сделаны следующие прогнозы:

- в «Схеме территориального планирования Смоленской области» (ЦНИИП градостроительства РААСН, 2007г.) не предусматривалось роста проектной численности населения ни по области, ни в том числе по Починковскому району;

- в «Стратегии развития Смоленской области на долгосрочную перспективу: модернизация традиционно индустриального района» (ЦСР «Северо-Запад», 2008г.) предусматривалось сокращение численности населения области на 25%;

- в документе «Модернизация традиционно индустриального региона» (2007 г.) прогнозировалось сокращение численности населения на 12-15%;

- в Схеме территориального планирования Починковского района (ООО ПИ «Смоленскагропромпроект», 2009 г.) дан прогноз незначительного снижения численности населения Мурыгинского сельского поселения к расчетному сроку (2028 г.) – на 1,2%. Это возможно при одновременном снижении уровня смертности, росте уровня миграции рождаемости.

В ситуации неопределенности социально-экономического положения в стране, отсутствия аргументированных прогнозных демографических показателей, по локальным территориям уместны лишь ориентировочные оценки численности населения. Исходя из них возможно рассмотрение двух  вариантов развития демографической ситуации Мурыгинского сельского поселения.

Численность населения Мурыгинского сельского поселения имела тенденцию к убыли (среднегодовая убыль составляла 3,4%). Доля населения старше трудоспособного возраста составляет 26% (или более 1/4 всего населения). Доля населения моложе трудоспособного возраста составляет 16 %. В сельском поселении приток мигрантов в настоящий момент составляет около 3,5%.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по общей численности населения на начало 2012 года, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения. Прогнозирование численности населения производилось на период до 2042 г.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения (пессимистичный прогноз) на 2015 г., 2022 г. и 2042 г. обобщены в виде таблицы 3.

Таблица 3.

Прогноз численности населения (пессимистичный прогноз)

| № п/п | Наименование городского (сельского) поселения / населенного пункта | Численность населения на конец 2015 г., чел. | Численность населения на конец 2022г., чел. | Численность населения на конец 2042 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мурыгинское сельское поселение | 1369 | 1295 | 998 |

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения (оптимистичный прогноз) на 2015 г., 2022 г. и 2042 г. обобщены в виде таблицы 4.

Таблица 4.

Прогноз численности населения (оптимистичный прогноз)

| № п/п | Наименование городского (сельского) поселения/ населенного пункта | Численность населения на конец 2015 г., чел. | Численность населения на конец 2022 г., чел. | Численность населения на конец 2042 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мурыгинское сельское поселение | 1377 | 1358 | 1328 |

Таким образом, с одной стороны, для развития имеются территориальные и структурно-планировочные предпосылки. Многие населенные пункты поселения попадают в «зону активного экономического развития», выделенную при разработке Схемы территориального планирования Починковского района на территории вдоль дороги федерального значения Орел-Витебск и уточненную в настоящем проекте Генерального плана.

С другой стороны, демографический потенциал в сложившейся социально-экономической ситуации не только в поселении, районе и области, но и в стране, а также объективно выявленные на уровне поселения ограничения, накладывают в пределах расчетного срока определенные рамки на масштабы проектируемого развития.

Необходимо реализовать намеченные проекты по строительству жилых домов для молодых специалистов, предпринять возможные усилия, вплоть до предоставления беспроцентных кредитов на обустройство в сельской местности  и возможности прописаться на дачных участках. Оптимистичный вариант учитывает на такую перспективу.

Из 16 населенных пунктов для относительно активного развития определена только д. Мурыгино, как населенные пункты слабого развития рассматриваются д. Льнозавод и д. Макшеево.

Необходимы определенные меры по отношению к населенным пунктам с населением 10-11 человек, находящимся на грани потери постоянного населения (д. Митюшино, д. Обухово, д. Пищалово, д. Покровка).

Представляется конструктивным подход к возможному расселению – на перспективу и в дальнейшем – с точки зрения определения емкости территории, определения границ населенных пунктов на землях, благоприятных для строительства и ведения хозяйства (в расчете 20 соток на семью). Прогнозируемый рост возможен в результате преобразования старой (убывающей) структуры населения в стабильную, а затем растущую структуру.

4. ОСНОВНЫЕ мероприятия по ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит проектные варианты решения задач территориального планирования Мурыгинского сельского поселения - перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации.

Территория Мурыгинского сельского поселения в соответствии со сравнительным анализом предпосылок его экономического развития наиболее благоприятна для растениеводства в сочетании с животноводством, а также в меньшей степени – для развития рекреационного комплекса совместно с другими видами щадящего землепользования.

Система градостроительных мероприятий, разработанных в проекте Генерального плана, направлена на решение основных вопросов текущего и перспективного развития Мурыгинского сельского поселения. Каждый раздел проекта посвящен специализированному направлению в сфере градостроительной деятельности, в целом все решения проекта направлены на улучшение состояния поселенческой среды и достижение современных социальных и экологических стандартов жизни.

## 4.1. Мероприятия по оптимизации административного деления и градостроительного зонирования территории

В целях оптимизации административного деления территории Мурыгинского сельского поселения проектом Генерального плана предусматривается  проведение комплекса мероприятий по установлению (изменению) границ населенных пунктов, в порядке, определенном действующим законодательством. В таблице 2 представлены площади населенных пунктов Мурыгинского СП, где отражены предусмотренные изменения.

Предложения по изменению и уточнению границ населенных пунктов Мурыгинского сельского поселения приведены на соответствующих схемах.

## 4.2. Мероприятия по развитию жилищного фонда

Планируется размещение нового жилищного фонда с соответствующей уличной сетью, как в существующих границах населенных пунктов, так  и на территориях их развития. Планируется общее увеличение территории жилой зоны (без улиц).

Согласно ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относятся обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Средняя обеспеченность общей площадью – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Обеспеченность общей площадью 1 жителя Мурыгинского сельского поселения составляет 23,9 м2, что выше среднестатистического общероссийского показателя (20 м2/чел).

Наличие мест для уплотнения существующей застройки и отсутствие прироста населения не предполагают поиска дополнительных территорий для нового жилищного строительства. Однако на основе комплексной оценки территории, учитывая крайнюю неопределенность социально-экономической ситуации, обозначены резервные территории, наиболее благоприятные для производственного и жилищного строительства в населенных пунктах поселения.

Новое жилищное строительство в д. Мурыгино предполагается осуществлять в современных границах южной и восточной части территории деревни.

При этом в зонах охраны памятников (п. 4.4. настоящего Положения) и зонах регулирования застройки размещение объектов нового строительства должно осуществляться с учетом действующего законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия.

Организация нового строительства должна осуществляться параллельно с реализацией комплекса мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий, мероприятиями по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, озеленению и благоустройству.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения при выполнении требований экологии, градостроительства и с учетом сложившейся архитектурно-планировочной структуры.

- Необходимый капитальный ремонт существующего муниципального жилищного фонда со значительной степенью износа (до 65 %).

- Строительство 6 жилых домов в д. Мурыгино (стоимость работ 15 млн. руб.) в 2015 – 2022 гг.;

- Комплексное благоустройство жилых кварталов.

На расчетный период:

1) Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в ветхом состоянии.

2) Строительство жилья для работников социальной сферы, инвалидов и ветеранов, для молодых специалистов и молодых семей.

3) В ряде населенных пунктов поселения при определенном субсидировании строительства может появиться муниципальный жилищный фонд для муниципальных служащих (медицинских работников, учителей).

4)  Разработать программу содействия индивидуальному строительству, включая ремонт жилищного фонда и благоустройство территории общего пользования и индивидуальных участков.

5) Разработать программу обеспечения жильем привлекаемых мигрантов, включая специалистов.

6) Повысить процент обеспеченности централизованным водопроводом, водоотведением (канализацией) и газификацией жилых домов  в деревнях.

Усилия должны быть направлены на максимальное улучшение условий проживания местных жителей и на привлечение на территорию поселения молодых семей в сельское хозяйство, прочие производства, включая частные предприятия, работу на дому, с предоставлением им максимально возможных льгот, включая льготы, направленные на приобретение жилья, устройства, воспитания и обучения детей.

Места размещения объектов жилой инфраструктуры показаны на соответствующих схемах.

## 4.3. Мероприятия по развитию центров населенных пунктов, системы общественных зон и комплексов

Основные направления комплексного градостроительного развития каждого из населенных пунктов, следующие:

- продолжение архитектурно-планировочного формирования главных градостроительных узлов центра;

- комплексное благоустройство и организация рекреационной, зеленой и обслуживающей зон;

- научная реставрация объектов культурного наследия сельского поселения, их системное изучение, использование с учетом охранных требований;

- строительство в зоне центра новых деловых, торговых, административных, спортивных, культурно-образовательных и досуговых объектов, реконструкция и ремонт существующих объектов и жилищного фонда;

- предусмотреть мероприятия по оптимизации транспортного обслуживания, развитию общественного транспорта.

4.4. Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия территории

На территории Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области расположены объекты культурного наследия федерального регионального значения (Приложение 2).

В целях сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- оформление охранных обязательств уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области в отношении объектов культурного наследия, находящихся в собственности или пользовании муниципального образования;

- проведение работы по формированию перечня объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования;

- проведение регулярного обследования и фотофиксации состояния объектов культурного наследия;

- разработка нормативной правовой базы муниципального образования в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

- разработка в срок до 2020 года проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», областного закона от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315;

- проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, находящихся в собственности (пользовании) муниципального образования;

- оформление права собственности муниципального образования на объекты культурного наследия.

## 4.5. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

Сохраняется исторически сложившаяся  структура объектов культурно-бытового обслуживания с изначально заложенной иерархией размещаемых объектов. В этой иерархии акцентируется внимание на относительной концентрации, централизации  объектов и предложении эту концентрацию усилить. Основное внимание уделяется центрам выделенных планировочных групп населенных пунктов: д. Мурыгино, д. Макшеево, д. Льнозавод.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность являются важными показателями качества жизни населения.

Объекты социально-культурного обслуживания расположены преимущественно в населенных пунктах – д. Мурыгино, д. Макшеево, которыми пользуется и население остальных деревень. Поэтому развитие сферы обслуживания и формирование центров услуг строится по принципу частоты пользования учреждениями социально-культурного назначения, размещенными с учетом определенной соподчиненности центров. Сельские поселения должны иметь стандартный набор учреждений обслуживания (детские дошкольные учреждения, школы, ФАПы, магазины).

Расчет обеспеченности населения Мурыгинского сельского поселения основными учреждениями культурно-бытового обслуживания представлен в таблице 5.

Таблица 5.

Обеспеченность населения основными учреждениями

культурно-бытового обслуживания

|  | Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Норма, на 1000 жит. | Существую- щая емкость | Обеспечен- ность на 1000 жит. | % от норма- тива | Потреб-ность на расчетный период (2028 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения мест | мест | 43,00 | 50 | 35 | 83,2 | 30 |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 124,00 | 280 | 200 | 160 | 280 |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП) | пос/см. | 18,15 | 41 | 29 | 161 | 41 |
| 3 | Аптечный пункт | объект | 1 на 13 тыс. жителей | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Бани | мест | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади | 50-60 | 100 | 71 | 119 | 120 |
| 6 | Клубы | мест | 300 | 220 | 157 | 52,5 | 420 |
| 7 | Библиотеки | том | 4000 | 12341 | 8827 | 220 | 12341 |
| 8 | Магазины всех типов | м2 торг. площ. | 280 | 359 | 257 | 92 | 400 |
| 9 | Рыночные комплексы | объект | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 137 | 98 | 244 | 137 |
| 11 | Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 20-25 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 12 | Отделения связи | объект | 1 на 10-15 тыс. жителей | 2 | 14 | 950 | 2 |
| 13 | Отделения банков | объект | 1 на 10-30 тыс. жителей | 0 | 0 | - | - |
| 14 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 1,1 | 1,07 | 448 | 1,1 |

Обеспеченность населения сельского поселения по отдельным видам объектов сферы обслуживания существенно отличается от нормативной.

4.5.1. Образование

В настоящее время учреждения среднего образования сельского поселения являются востребованными не полностью, это связано в первую очередь с демографической ситуацией – снижением рождаемости и численности населения. Следует рассмотреть наряду с существующим детским садом в д. Мурыгино возможность использования части помещений общеобразовательных школ под группы детского сада, в д. Мурыгино и д. Макшеево.

Генеральный план предлагает сохранить сложившуюся структуру системы образования с учетом обеспеченности населения учреждениями образования согласно СНиП 2.07.01-89*.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

- Капитальный ремонт здания муниципального образовательного учреждения Мурыгинской СОШ.

- Капитальный ремонт здания муниципального образовательного учреждения ООШ в д. Макшеево.

- Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения д. Мурыгино.

На расчетный срок:

- На расчетный срок (или более дальнюю перспективу) при наличии детей в соответствии с прогнозируемым увеличением численности детей дошкольного возраста возникает необходимость в  организации дошкольных образовательных учреждений.

4.5.2. Здравоохранение

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

- Капитальный ремонт зданий ФАП в д. Макшеево.

- Оборудование аптечного пункта при ФАПе в д. Мурыгино.

На расчетный период:

- Увеличение зон массового отдыха и повышение эффективности использования местных природных факторов для оздоровления населения.

- Использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых.

- Необходимо и далее поддерживать ситуацию полной комплектации штатов.

4.5.3. Объекты культуры, отдыха и спорта

В Мурыгинском СП имеются учреждения культуры периодического обслуживания: клубы, библиотеки.

В перспективе целесообразно включение д. Мурыгино в комплексную программу поддержки субъектов малого предпринимательства, производящих и реализующих товары в сфере народных ремесел.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

- Капитальный ремонт здания СДК в д. Мурыгино.

- Капитальный ремонт здания СДК в д. Макшеево.

- Капитальный ремонт библиотеки в д. Мурыгино.

- Строительство открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений: в д. Мурыгино – хоккейной коробки, реконструкция и оборудование двух современных спортивных площадок; в д. Льнозавод – оборудование спортивной игровой площадки, строительство хоккейной коробки; в д. Кирпичный завод - оборудование спортивной игровой площадки.

На расчетный период:

- Поддержание в рабочем состоянии СДК и библиотек.

- Развитие оказания услуг по дополнительному образованию детей при сельском доме культуры (музыкальных, художественных, хореографических занятий и пр.) – 20 мест.

- Расширение сети учреждений культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности.

- Строительство спортивного мини-комплекса с тренажерным залом и бассейном в д. Мурыгино.

4.5.4. Объекты торговой стационарной сети

При развитии торговой сети (стационарной и относительно мобильной, быстро реагирующей на запросы рынка), не исключаются передвижные средства сезонного использования, для которых должны быть определены площадки. Магазины – норма 300 м² торговой площади на 1 тыс. чел. (в том числе 100 м² - продовольственных товаров, 200 м² - непродовольственных товаров).

4.6. Проектные предложения по развитию экономики сельского поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Из направлений, выделенных на областном уровне, к территории Мурыгинского сельского поселения можно отнести развитие сельского хозяйства с развитием сырьевой базы и предприятий переработки продукции растениеводства и молочно-мясного животноводства.

К областным приоритетам, с возможностью реализации в Мурыгинском сельском поселении можно отнести и развитие туризма, Для этого есть и природные и историко-культурные условия и предпосылки, которые могут быть реализованы.

Инвестиционную привлекательность территории поселения обусловливают:

  - выгодное географическое положение – в центральной части района, вдоль транспортного коридора, в зоне активного экономического развития;

  - наличие объектов историко-культурного наследия – наличие городищ и курганных групп – объектов культурного наследия федерального и регионального значения, а также возможных для восстановления объектов: усадьбы, где жил ученый-эволюционист Каверзнев А.А., дома, в котором родился учёный-путешественник Н.М. Пржевальский и др.;

  - наличие природных ресурсов;

  - наличие резервов (сохранившихся, нефункционирующих в настоящее время производственных объектов) для возможного их использования (предприятия по производству кирпича и переработке льна);

  - наличие природных ископаемых (легкоплавких глин, известкового туфа);

  - наличие правовой базы, поддерживающей инвестиционную деятельность.

Важнейшей проблемой сельского поселения является дефицит квалифицированных трудовых ресурсов.

В качестве приоритетных видов функционального развития экономики поселения в перспективе может быть:

- сельскохозяйственное производство в сочетании с растениеводством;

- добывающее производство (легкоплавкие глины, известковый туф);

- рекреационное направление развития сельского поселения.

Указанные направления базируются на материалах Схемы территориального планирования Починковского района Смоленской области (2009 г.).

При прогнозировании социально-экономического развития Мурыгинского сельского поселения и его населенных пунктов на расчетный срок (2022-2042 гг.) следует учитывать возможности:

- установления делового партнерства с ведущими сельскохозяйственными предприятиями, с перерабатывающими предприятиями, включая представителей малого и среднего бизнеса;

- использования делового партнерства для повышения эффективности в животноводстве и земледелии, взаимодействие с представителями среднего и малого бизнеса;

- использования территории для садово-дачного строительства (при имеющемся существенном количестве дачников с перспективами дальнейшего его увеличения);

- маятниковой трудовой миграцией;

- использования Смоленского региона как рынка сбыта сельскохозяйственной продукции и «даров леса».

4.6.1. Туристско-рекреационный потенциал

Развитие туристско-рекреационного потенциала является важным направлением развития Мурыгинского сельского поселения, что обусловлено природным потенциалом территории, который может привлечь как туристов-любителей пассивного отдыха, так и любителей активного отдыха (рыболовов и охотников). Обеспечение полного комплекса услуг для туристов, включающего проживание (гостевые дома, турбазы, малые частные гостиницы, квартиры в жилых массивах), обслуживание туристов (питание, бытовые услуги), развлечения, справочно-информационное обслуживание, посещение объектов показа (экскурсионное обслуживание), транспортное обслуживание.

Виды возможных для реализации туристических направлений: Сельский туризм, агротуризм, исторический туризм. В ближайшие годы на туристско-рекреационный комплекс Смоленского региона, повышение качества предоставляемых в нем услуг, продвижение продукта этой отрасли на внутреннем и международном туристских рынках за счет всех источников финансирования будет направлено свыше 640 миллионов рублей.

Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Мурыгинского сельского поселения возможно путем получения субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными организациями на срок до 5 лет на развитие направлений, связанных с туризмом в сельской местности (агротуризм), включая развитие народных промыслов.

Развитие торговли в сельской местности, бытового и социально-культурного обслуживания сельского населения, заготовки и переработки дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов.

4.6.2. Сельское хозяйство

Природные условия и предшествующий опыт хозяйственной деятельности свидетельствуют о возможной высокой эффективности мясо-молочного животноводства и растениеводства (зерно, кормовые травы, технические культуры и др.).

Направлением развития поселения может быть создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, повышение мотивации и привлекательности труда в сельскохозяйственном производстве. Реализация этой цели на уровне сельского поселения возможна лишь на основе государственной политики, соответствующего законодательства и программ развития агропромышленного комплекса страны и ее регионов, а также программных документов Смоленской области и соответствующего финансирования, что предусматривает Долгосрочная областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Возможным направлением животноводства в поселении является мясомолочное скотоводство.

Для развития скотоводства в поселении имеются благоприятные условия в связи с наличием кормовых угодий. Существующее поголовье скота может в избытке обеспечиваться кормами местного производства (грубые, сочные, зелёные, концентрированные).

В перспективе рост объемов производства продукции животноводства будет способствовать увеличению потребности в продукции растениеводства, используемой на корма животным. Развитие кормовой базы должно быть основано на производстве культур, обеспечивающих скот сбалансированными кормами с содержанием белка.

В дальнейшем представляется вероятным развитие сельскохозяйственных предприятий, что повысит их конкурентоспособность и рентабельность, а также сохранение за ЛПХ значительной доли объёма агропромышленного производства поселения.

Сложные экономические условия в сельском хозяйстве, низкая заработная плата, старение и неудовлетворительное для современного технического уровня качество трудовых ресурсов, малопривлекательные для молодежи социально-бытовые условия – это основные факторы, осложняющие и в перспективе развитие агропромышленного комплекса поселения.

В данном разделе представлены основные направления развития Мурыгинского сельского поселения как традиционные, так и перспективные, которые могут представлять интерес для потенциальных инвесторов (таблица 6).

Таблица 6.

Основные направления развития Мурыгинского сельского поселения

| Сектор экономики | По состоянию на настоящий момент | Перспективы развития на 2013-2042 годы |
| --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | Основной сектор поселения. Сектор представлен в д. Мурыгино, д. Макшеево. | Останется базой экономики поселения. Предприятия отрасли будут расти средними темпами. Строительство комплекса по откорму молодняка в д. Мурыгино на 2000 голов (стоимость работ 150 млн. руб.) в 2015 – 2022 гг. Строительство цеха по переработке мяса в д. Мурыгино. Развитие рыбоводства в д. Мурыгино, д. Макшеево (инвестиционные этапы 2023-2028 гг.). Рекомендуется развивать кролиководство - кролиководческие фермы, птицеводство – фермы по разведению (уток) гусей. Ключевые проблемы и риски: - наличие рисков ведения земледелия; - низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию; - низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве. |
| Производство пищевых продуктов | В поселении отсутствует пищевая промышленность | Перспективы развития связаны с дальнейшим развитием пищевой промышленности в регионе. Кроме того, определенные перспективы развития могут быть связаны с развитием собственного производства: переработка мяса КРС, печени кроликов, уток (гусей). Проектом предлагается рассмотреть вопрос о создании цеха по изготовлению сухофруктов, лекарственных изделий на основе меда и продуктов пчеловодства. |
| Производство | На территории поселения в настоящее время нет промышленного производства | Рассмотреть перспективы развития отдельным исследованием. Рассмотреть возможность модернизации и внедрения новых технологий в ранее функционировавшие предприятия по переработке льна, производству кирпича. |
| ЖКХ | Сфера не развита | Будет стабильно развиваться как элемент инфраструктуры сельского поселения. |
| Транспорт | Слабо развит внутрипоселенческий транспорт | Проектом предлагается развивать работу внутрипоселенческого транспорта. |
| Туризм и отдых | Сфера не развита | Перспективная сфера развития. Важно рассмотреть возможные направления развития исторического, сельского и агротуризма. |
| Предоставление социальных услуг | Сектор развит слабо | Будет развиваться стабильно. Определенные перспективы развития могут быть связаны с возникновением малого предпринимательства в сферах здравоохранения, образования, досуга и в других сферах социального обеспечения. |
| Розничная торговля | Сектор развит слабо | Будет стабильно развиваться с увеличением численности населения. |

В целях решения демографических и социально-экономических проблем с учетом отраслевой специализации поселения, проектом предлагаются альтернативные предложения создания объектов социально-экономической сферы:

- Строительство комплекса по откорму молодняка в д. Мурыгино на 2000 голов (стоимость работ 150 млн. руб.) в 2015 – 2022 гг.

- Строительство цеха по переработке мяса в д. Мурыгино.

- Развитие рыбоводства в д. Мурыгино, д. Макшеево (инвестиционные этапы 2023-2028 гг.).

- Организация производства, переработки и реализации мяса птицы –утки (гуси) - 20 рабочих мест.

- Организация производства, переработки и реализации мяса кролика - 20 рабочих мест.

- Строительство и эксплуатация базы отдыха (инвестор), 18 рабочих мест (6 чел. - инженерный состав; 12 чел. – работники сферы обслуживания).

- Создание цеха по изготовлению сухофруктов (яблоки, груши), лекарственных изделий на основе меда и пчеловодства.

Гусиная ферма – проект, цель которого разведение гусей для получения мяса, печени, яиц, а также пуха и перьев. Инвестиции в предприятие с первоначальным поголовьем 1000 особей составят порядка 450000, ежемесячные затраты – 230000. При благоприятных условиях и правильной организации бизнеса предприятие окупается в течение года.

Кролиководческая ферма – проект небольшого хозяйства с первоначальным поголовьем 60 животных предполагает реализацию следующих продуктов: мяса, печени, шкурок. Также некоторых животных можно продавать для разведения другим фермерам. Успешность проекта зависит от степени конкуренции в регионе, а также от умения предпринимателя найти постоянных покупателей на производимый товар. Начальные затраты составляют 380000, текущие расходы – 70000. Кролиководческая ферма окупается примерно через 12 месяцев.

Реализация обозначенных мероприятий позволит создать дополнительные рабочие места (около 80 рабочих мест), будет способствовать увеличению занятости местного трудоспособного населения (прирост 3-5%), формированию положительного сальдо миграционных потоков и расширению демографической емкости в целом на расчетный срок (прирост составит около 10-15%).

4.6.3. Промышленное и перерабатывающее производство

Проектом намечается развитие промышленного производства:

- восстановление добычи легкоплавких глин, добычи и обработки строительных материалов;

- восстановление работы льнозавода.

При этом развитие и функционирование предприятий необходимо с соблюдением экологических требований: - добычи полезных ископаемых с последующей рекультивацией территории.

Производство по переработке сельскохозяйственной продукции, развитие предприятий по переработке природных ресурсов (лесных, полезных ископаемых) необходимо, особенно в условиях вынужденного, часто длительного, хранения с потерями произведенной продукции. Оно необходимо для организации ЛПХ, СПК, а также развития кустарного производства, сбор и переработка даров леса – в частном порядке и с организацией объединений, кооперативов.

Из приоритетных направлений, выделенных на районном и областном уровне, к территории Мурыгинского сельского поселения можно отнести развитие пищевой промышленности – на базе сельского хозяйства с развитием сырьевой базы и предприятий переработки продукции молочно-мясного животноводства. При этом необходимо:

- приведение в рабочее состояние сохранившихся построек, включая хранилища, складские помещения, имея в виду и те, которые переданы в пользование, в собственность, вовлекая их в общее производство;

- ориентация на переработку сельскохозяйственной продукции, предполагающая использование существующих построек (сооружений) и оборудования с постепенным расширением ассортимента продукции, в том числе произведенной на фермах и на частных подворьях (ЛПХ; КФХ).

4.6.4. Малый бизнес

Малый бизнес в экономике поселения присутствует в сфере торговли, бытового обслуживания. Современное состояние малого предпринимательства в поселении имеет низкий уровень развития. Потенциал для его роста возможен, с учетом следующего:

- расширения сферы розничной торговли (с развитием туризма в поселении появится спрос, в том числе, и на сувенирную продукцию);

- организации общественного питания (кафе для отдыхающих, придорожные кафе);

- участия малого предпринимательства в сельскохозяйственном производстве и переработке сельскохозяйственной продукции.

Для более интенсивного и эффективного включения малого бизнеса в экономику поселения должны быть созданы соответствующие условия для поощрения предпринимателей на начальной стадии развития бизнеса. На местном уровне таким способом поддержки могут стать:

- предоставление земельных участков на льготных условиях;

- организация информационно-консультативной поддержки;

- выделение субсидий для субъектов малого предпринимательства;

- выделение бюджетных кредитов для юридических лиц;

- привлечение субъектов малого бизнеса к выполнению муниципальных заказов и обеспечение при этом режима конкуренции.

4.7. Мероприятия по развитию коммунальных территорий

Для строительства новых объектов проектом предлагается развивать производственные зоны в населенных пунктах следующим образом:

- предусматривается освоение новых территорий для развития агрокомплекса в д. Мурыгино и д. Макшеево;

- земли, занятые луговой растительностью возможно использовать для развития животноводства, что обуславливает возможность строительства новых ферм.

Направления развития производственной зоны показаны на соответствующих схемах.

4.8. Санитарно-защитные зоны

Озеленение санитарно-защитных разрывов в сложивших промышленных и коммунально-складских зонах производится там, где это возможно без сноса жилого фонда и сокращения производственных территорий. При выделении новых производственных площадок закладываются нормативные санитарные разрывы и их озеленение.

Элементы внешней зоны

На территории Мурыгинского сельского поселения имеются гражданские кладбища, которые официальных названий не имеют, различаются по названию деревни, вблизи которой располагаются. Существующие площадки в данных населенных пунктах будут функционировать без изменений на протяжении всего расчетного срока Генплана.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

- Оборудование подъездных дорог к территории кладбищ.

- Благоустройство территории кладбищ: уборка и очистка территории; устройство мест сбора мусора.

4.9. Мероприятия по развитию и реконструкции инженерной инфраструктуры

Инженерное обеспечение территории Мурыгинского сельского поселения имеет большое значение для существующих и планируемых видов хозяйственной деятельности. На основе анализа существующих систем инженерного обеспечения предлагается следующий подход к оценке инженерной инфраструктуры в составе комплексной схемы оценки сельского поселения.

4.9.1. Газоснабжение

На сегодняшний день в поселении частично газифицированы 5 населенных пунктов. Проект предусматривает частичную газификацию сельского поселения на расчетный срок с учетом ввода нового жилья.

Природный газ является не только наиболее экономически выгодным топливом, но еще и более удобным в использовании и экологически чистым. Наличие газового топлива позволяет:

−	создать условия для более интенсивного развития экономики сельского поселения;

−	значительно улучшить качество жизни населения;

−	улучшить теплоснабжение жилых помещений.

4.9.2. Теплоснабжение

Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла. Основными видами топлива для них являются природный газ, торфобрикет, уголь и дрова.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

- Строительство газовой котельной – д. Мурыгино.

- Применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных системах отопления в малоэтажной застройке).

- Использование для районов нового строительства блочно-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки – автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Каждый источник теплоснабжения, котельные, должны работать локально на свою зону. Подача тепла должна осуществляться по тепловым сетям (в двухтрубном исполнении).

Тепломагистрали должны пролегать подземно: в каналах, бесканально, надземно на опорах. В качестве теплоносителя для систем отопления, горячего водоснабжения производственных и жилищно-коммунальных потребителей является подогретая вода с параметрами 105-170оС. Для технологических нужд сельхозпредприятий используется пар.

    - Электроснабжение

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Мурыгинского сельского поселения, показал предусмотренную возможность поэтапного развития системы электроснабжения по мере роста нагрузок на длительную перспективу без коренного переустройства электросетевых сооружений на каждом этапе.

Проектные предложения.

- Электроснабжение Мурыгинского сельского поселения на расчетный период генплана сохранится по сложившейся схеме.

- Проектом предусматривается повышение надежности и экономичности функционирования системы электроснабжения за счет реконструкции действующих КТП и строительства новых ТП-10/0.4 кВ. Планируется реконструкция действующих и строительство новых ВЛ-10 кВ.

- Реконструкция существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установка дополнительных трансформаторов.

- Развитие сетей 0,4 кВ предусматривается в увязке с застройкой и строительством улично-дорожной сети поселений.

- Выполнение работ по обеспечению освещения улиц поселения, не имеющих фонарей уличного освещения.

## Водоснабжение

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд населения и сельскохозяйственных предприятий предполагается покрывать за счет подземных вод.

Под реконструкцией системы водоснабжения населенного пункта следует понимать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополнительных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучета на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих и строительство новых водопроводных сетей и водоразборных колонок.

Проектом предлагается строительство локальных систем водоснабжения. Предварительный состав водозаборных сооружений:  водозаборные скважины с погружными насосами; станция водоподготовки; водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами; водонапорная башня.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

1)	Реконструкция существующей уличной водопроводной сети и модернизация водозаборов подземных вод в д. Мурыгино, д. Бакланово. д. Васильево, д. Кирпичный завод, д. Колычево, д. Крокодиново, д. Льнозавод, д. Макшеево, д. Митюшино, д. Обухово, д. Пищалово, д. Покровка, д. Старинки с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей (Программа модернизации системы водоснабжения Мурыгинского сельского поселения, на общую сумму -78,665 млн.руб.).

2)	Проведение ремонта и строительство колодцев во всех населенных пунктах сельского поселения.

3)	Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

4)	Водоснабжение объектов соцкультбыта.

На расчётный период:

- провести разведку подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

- разработать проект и осуществить строительство артезианских скважин и станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территорий новой (проектируемой) застройки с прокладкой сетей водопровода;

- определить соответствие (несоответствие) качества забираемой питьевой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора требованиям СанПиН 2.1.41074-01;

- разработать систему мер в отношении бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры.

## Водоотведение

Централизованной системы канализации сельское поселение не имеет.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

1.	Модернизация очистных сооружений канализации в д. Мурыгино на сумму 5,345 млн.руб. – 50 куб.м (2015 г. – 0,254 млн.руб., 2016 г. – 3,391 млн.руб., 2017 г. – 1,700 млн.руб.).

2.	Модернизация канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей в д. Мурыгино на сумму 6,168 млн.руб. – строительство сетей – 3 км (2015 г. – 0,294 млн.руб., 2016 г. – 3,874 млн.руб., 2017 г. – 2,000 млн.руб.).

3.	Проведение мероприятий по снижению объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

4.	Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами.

5.	Канализование проектируемых объектов соцкультбыта.

На расчётный период:

Организовать систему индивидуальной автономной канализации, вывоз жидких отходов от индивидуальной неканализованной застройки предусматривается ассенизационными машинами.

    - Санитарная очистка территории

Одной из серьезных экологических проблем для сельских поселений является проблема обращения с отходами.

Основную часть отходов составляют твердые бытовые отходы, образующиеся у населения, поэтому  проблема обращения с отходами является одной из серьезных экологических проблем для сельских поселений.

На данный момент в Мурыгинском СП нет оборудованного полигона  твердых бытовых и производственных отходов.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

1.	Разработка генеральной схемы очистки территории сельского поселения. В качестве возможного варианта можно использовать предлагаемую концепцию утилизации твердых бытовых отходов (Пояснительная записка. Том I.  Приложение 6).

2.	Разработка мероприятий по обустройству скотомогильников в соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» в д. Мурыгино и д. Макшеево (скотомогильники законсервированные, нетиповые, не соответствуют ветеринарно-санитарным правилам от 04.12.1995 г. №13-7-2/469, находятся в хозяйственном ведении СПК «Мурыгино» и СПК «Макшеево» соответственно).

3.	Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

4.	Строительство в населенных пунктах д. Мурыгино, д. Бакланово д. Васильево, д. Кирпичный завод, д. Колычево, д. Крокодиново, д. Льнозавод, д. Макшеево, д. Пищалово контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом отходов на полигон ТБО.

5.	Строительство на территории рекреационных зон контейнерных  площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 0,75 м3.

6. 	Организация обслуживания мест сбора ТБО. Своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки.

На расчетный срок:

- Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения.

- Введение элементов финансового поощрения добровольных бригад, собирающих несанкционированно складированный мусор и транспортирующих его на полигон ТБО (подобно тому, как это происходит в случае сбора металлолома или стеклотары).

- Жидкие отходы от индивидуальной неканализованной застройки предусматривается вывозить ассенизационными машинами. В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, количество жидких отходов из выгребов принимается – 2,0 м3 в год на человека.

Учитывая то, что в настоящее время вывоз мусора становится прибыльным бизнесом, необходимо содействовать выходу на этот рынок индивидуальных предпринимателей. За счет этого появится конкуренция и можно ожидать снижения стоимости утилизации отходов. В качестве стартовых площадок для индивидуальных предпринимателей могут быть объекты сбора, накопления и хранения ТБО на специально обустроенных площадках при населенных пунктах, а также организация вывоза ТБО на районные полигоны для захоронения.

    - Связь и информатизация

Принципиальных изменений в структуре системы связи генпланом не предусматривается.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

- Развитие сетей фиксированной связи. Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

- Развитие сетей сотовой подвижной связи. Повышение степени проникновения сотовой подвижности. Увеличение числа абонентов.

- Развитие почтовой связи. Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи.

На расчётный период:

- Развитие сетей фиксированной связи. Переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов.

- Развитие телекоммуникационных сетей Расширение сети «Интернет». Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий.

- Развитие сетей сотовой подвижной связи. Замена аналоговых сетей цифровыми.

- Развитие систем телевидения, радиовещания и СКТ. Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть.

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны на соответствующих схемах.

## 4.10. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

  - Капитальный ремонт дороги до д.Макшеево.

  - Строительство улиц и проездов в районе новой застройки д. Мурыгино.

  - Проектом предусматривается проведение работ по новому строительству и капитальному ремонту улиц (дорог) населенных пунктов Мурыгинского сельского поселения (таблица 8).

Таблица 8

Мероприятия по ремонту и строительству улиц (дорог) населенных пунктов Мурыгинского сельского поселения

| Наименование улицы | Протяженность, км | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| д. Мурыгино ул. Центральная ул. Молодежная ул. Школьная | 7,0 | асфальтирование дорог с гравийным покрытием |
| д. Макшеево | 3,0 | капитальный ремонт |
| д. Льнозавод | 2,0 | строительство дороги с гравийным покрытием |
| д. Кирпичный завод | 1,5 | асфальтирование дороги с гравийным покрытием |
| д. Колычево | 3,0 | строительство дороги с гравийным покрытием |
| д. Пищалово | 1,5 | строительство дороги с гравийным покрытием |

## 5. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИРОДНОГО КАРКАСА ТЕРРИТОРИИ

В проекте разработана планировочная концепция развития природного каркаса территории и системы озеленения сельского поселения, определены границы природно-рекреационных территорий, проведена их классификация и установлены основные требования по режиму использования и охраны.

Возможности формирования полноценного природного каркаса сельского поселения определяются рядом следующих факторов:

- положением населенных пунктов поселения с уникальным набором экосистем;

- расположением непосредственно в границах многих населенных пунктов лесных территорий;

- преобладанием частного сектора с присущим высоким удельным весом зеленых насаждений во внутренних ареалах кварталов.

Проектом определены следующие задачи формирования природного каркаса:

- сохранение уникальных ареалов лесов с одновременным развитием в буферных открытых и полуоткрытых лесных ландшафтах ареалов отдыха населения;

- озеленение вновь формируемых общественных зон;

- формирование новых мест отдыха внутри микрорайонов;

- развитие придорожных насаждений для минимизации воздействия автотранспортного потока на жилые кварталы;

- улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения полосных насаждений вдоль естественных малых водотоков территории населенных пунктов;

- сохранение уникальных исторических ландшафтов сельского поселения.

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана воздушного бассейна

Разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных объектов и ферм КРС, озеленение санитарно-защитных зон. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог. Озеленение и благоустройство населенных пунктов.

Охрана водного бассейна

Первоочередными задачами по предохранению поверхностных вод от загрязнения являются:

- внедрение экологически правильных агротехнологий;

- организация системы канализации;

- соблюдение правил режима использования водоохранных зон;

- тампонирование непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, соблюдение санитарно-защитных зон действующих водозаборов;

- установка средств очистки воды на действующих водозаборах;

- работа по проведению хозяйствующими субъектами инвентаризации источников загрязнения водоемов сельского поселения и оформления проектов НДС (нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей). Работа проводится совместно с инспекторами по охране природы управления Росприроднадзора и Департамента Смоленской области по природным ресурсам.

Охрана почв

Одним из ведущих принципов ландшафтно-экологического подхода является дифференциация использования земель, т.е. наиболее рациональное использование каждого агротехнически однородного земельного участка под определенный вид угодий или севооборот с учетом ландшафтобразующих факторов, в первую очередь свойств почвы. Для того чтобы сельскохозяйственный ландшафт был экологически сбалансированным и устойчивым, необходимо строить систему земледелия на закономерностях природного ландшафта с интегральной системой почвозащитных мероприятий.

Охрана природных ландшафтов, растительного и животного мира

Для сохранения животного мира при сельскохозяйственных работах необходимо учитывать особенности поведения животных и птиц. Полевые работы предлагается начинать от центра участка к окраинам. Для этого мелкоконтурные поля должны обрамляться куртинами леса, крупные поля, кроме этого, должны иметь небольшой островок леса в середине. Культура ландшафта в лесной зоне сельского поселения подразумевает особое сочетание полей с островными и полосными лесами. Последние создают более благоприятный микроклимат угодий, способствуют сохранению, восстановлению плодородия почв. Весь облик ландшафта становится более разнообразным. В островных и полосных лесах поселяются насекомые – опылители растений, и как следствие, птицы, являющиеся действенным средством биологической защиты сельхозкультур от вредителей. Они служат также местом отдыха для перелётных птиц и, конечно, имеют непреходящее значение для представителей охотничьей фауны.

Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, проводить известкование, фосфоритование, внесение калийных удобрений.

Проектом рекомендуется уделять больше внимания биологическому земледелию (органической системе земледелия), основанному на исключении или значительном сокращении применения минеральных удобрений и пестицидов, что даёт высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически чистой сельхозпродукции.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Основной задачей гражданской обороны сельского поселения является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера согласно постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» подразделяются: локального характера, муниципального, межмуниципального характера, регионального, межрегионального и федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожарам, взрывам, человеческим жертвам, массовым заболеваниям населения, перебоям в обеспечении электроэнергией, водой, теплом.

Для разработки инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера необходимо отметить, что в Починковском районе опасных природных процессов (землетрясения, оползни, сели, лавины, абразии, карстовые явления, суффозии, просадочность пород, наводнения, подтопления, эрозии, ураганы, смерчи, цунами и др.), требующих превентивных защитных мер, не наблюдалось.

1. Возможными источниками ЧС природного характера могут быть метеорологические: сильный дождь, сильный снегопад, гололед,  усиление ветра до 20-25 м/с.

2. На территории Мурыгинского сельского поселения химически опасных объектов нет.

3. Серьезных угроз затоплений жилой зоны в Мурыгинском сельском поселении не отмечается, в связи с чем для обеспечения безопасности населения от возможных подтоплений в паводковый период специальных инженерно-технических мероприятий не требуется.

4. К техногенно опасным объектам на территории Мурыгинского сельского поселения относится магистральный газопровод общей протяжностью 9 км. Отводы от газопроводов – 4 км. Виды возможных ЧС – взрыв на  газопроводе. Причина возникновения ЧС:

-	подземная коррозия металла – 80%;

-	брак строительно – монтажных работ – 15 %;

-	дефекты труб и оборудования – 5 %.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2.03.93 г. № 178 предусмотрена объектовая система оповещения населения о пожаре и других ЧС, создания в поселении локальной системы оповещения не требуется.

В периоды жаркой и сухой погоды (отсутствие осадков в течение декады и более), наблюдается нарастание горимости до 4 класса (высокая горимость), в этих условиях возникает вероятность возникновения лесоторфяных пожаров.

Основной причиной лесных пожаров являются: в весенний период палы (поджог сухой травы на сельхозугодьях); в летне-осенний период неаккуратное обращение с огнем сборщиков грибов и ягод, туристов. В связи с этим необходимо проводить постоянную разъяснительную работу с населением.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

Во всех населенных пунктах Мурыгинского сельского поселения имеются источники противопожарного водоснабжения и оборудованные подъездные пути к ним. Существующие источники противопожарного водоснабжения на территории будут функционировать без изменений.

На расчетный период:

1.	Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

2.	Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

3.	Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Реализация Генерального плана – сложный и достаточно длительный процесс, направленный на формирование благоприятной поселенческой среды. Его успех определяется деятельностью местных властей, служб поселения, проектировщиков и в большой мере зависит от заинтересованности и включенности в эту деятельность поселенческого сообщества в целом. В перспективе предстоит большая работа по разработке Правил землепользования и застройки Мурыгинского сельского поселения, специализированных программ по отдельным направлениям поселенческого хозяйства, а также разработка специализированных проектов инженерных и транспортных систем, охраны окружающей среды.

Проведение комплекса целенаправленных градостроительных мероприятий будет способствовать формированию поселенческой среды Мурыгинского поселения в русле общечеловеческих духовных и культурных ценностей, содействовать развитию экономики, открытости поселения и дальнейшему формированию межрегиональных и международных экономических и культурных связей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Площади функциональных зон Мурыгинского СП (м кв.)

|  | Жилая | Производственная | Общественно-деловая | Рекреационная | Инженерно-транспортная | Сельско-хозяйственного назначения | Специального назначения | ООТ | Проектируемая площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мурыгино | 1776130,68 | 114928,38 | 84799,69 | 60482,48 | 130924,78 | 1028299,63 | 24987,11 | - | 3220552,75 |
| Бакланово | 502429,03 | - | - | - | - | 97570,14 | - | - | 599999,17 |
| Васильево | 365461,57 | - | - | - | - | 70672,19 | - | - | 436133,77 |
| Кирпичный завод | 134072,27 | - | - | - | - | - | - | - | 134072,27 |
| Колычево | 356929,15 | - | - | 198936,18 | - | 100826,76 | - | - | 656692,09 |
| Крокодиново | 493132,22 | - | - | - | - | 161666,00 | - | - | 654798,22 |
| Льнозавод | 476863,57 | - | - | - | - | - | - | - | 476863,57 |
| Макшеево | 781843,31 | - | 24310,2 | 14329,54 | 1384,44 | 148822,00 | - | - | 970689,48 |
| Митюшино | 275090,28 | - | - | - | - | 149801,06 | - | - | 424891,34 |
| Обухово | 474607,36 | - | - | - | - | 134653,21 | - | - | 609260,58 |
| Пахомово | 65196,87 | - | - | - | - | - | - | - | 65196,87 |
| Пищалово | 321518,50 | - | - | - | - | 102489,22 | - | - | 424007,73 |
| Покровка | 183733,70 | - | - | - | - | 80654,42 | - | - | 264388,12 |
| Старинки | 149854,47 | - | - | - | - | 171988,67 | - | - | 321843,14 |
| Хлыстовка | 13128,14 | - | 34945,42 | - | - | - | - | - | 13128,14 |
| Ямполье | 12099,59 | - | - | - | - | - | - | - | 12099,59 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.

Памятники археологии на территории

МО Мурыгинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия | Характеристика | Нормативный акт, на основании которого объект отнесен к памятникам истории и культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты исторического и культурного наследия федерального значения |
| 1. | Городище "Митюшино", ранний железный век | д. Митюшино, 1 км восточнее деревни | - | Пост. СМ РСФСР от 04.12.74 № 624 |
| 2. | Курганная группа (4 насыпи) | 0,5 км южнее д. Васильево, на правом берегу р. Сож | - | Пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 |
| Объекты исторического и культурного наследия регионального значения |
| 3. | Городище | 1,2 км восточнее д. Колычево, на левом берегу безымянного ручья | - | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 4. | Место усадьбы, где жил ученый-эволюционист Каверзнев А.А. | д.Колычево |  | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 5. | Комплекс памятников | Городище на терр. д. Ямполье, на берегу р.Россожа | - | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
|  |  | Курганная группа (4 насыпи) на терр. д. Ямполье, на берегу р.Россожа | - | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. 46. |

Таблица 2.

Памятники, памятные знаки на территории Мурыгинского СП

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Памятник участникам Великой Отечественной войны | д. Мурыгино |
| 2. | Памятный знак на месте, где стоял дом, в котором родился учёный-путешественник Н.М. Пржевальский | бывшая д. Кимборово (2,5 км восточнее д.Мурыгино) |
| 3. | Родина Героя Советского Союза П.И. Филимонова | бывшая д. Шелбицы |
| 4. | Место, где происходило вооруженное выступление крестьян (Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г.) | бывшая д. Шелбицы |

# Footnotes

Схема территориального планирования Починковского района (ООО ПИ «Смоленскагропромпроект», 2009 г.).

Важнейший вопрос для граждан, проживающих в сельской местности, особенно для молодых семей, напрямую связанный с перспективами: кредит на строительство жилья, перечень видов которого утверждается Администрацией Смоленской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 №858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года».

14.04.2008 г. Конституционный суд разрешил регистрацию граждан по месту жительства в дачных домах. Постановление КС не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно. До принятия соответствующих нормативных актов жилые строения, расположенные на дачных участках, могут быть признаны пригодными для постоянного проживания.

Схема территориального планирования Починковского района (ООО ПИ «Смоленскагропромпроект», 2009 г.).

Официальный сайт  Департамента Смоленской области по культуре / Режим доступа: http://kultura.admin-smolensk.ru/476/kulturnoe_nasledie/perechen/

Долгосрочная областная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области» на 2013-2015 годы.

Главное управление международных связей, регионального сотрудничества и туризма Смоленской области / http://admin.smolensk.ru/~mid_site/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=39.

Схема территориального планирования Починковского района (ООО ПИ «Смоленскагропромпроект», 2009 г.).